Per effettuare la configurazione del modem e' sufficiente inserire il disco di istallazione.In genere il setup del modem parte in automatico, in caso contrario fate doppio click sull'icona del CD ROM che troverete sul desktop.

Importante: non collegare il dispositivo finchè non verrà richiesto durante la fase di installazione.

Cliccare su “Next”

Selezionare “Other Service Provider”

E cliccare su “Next”

Selezionare “WAN Driver” e cliccare su NEXT

Impostare i valori come da schema:

VPI: 8

VCI: 35

Encapsulation: RFC2364 PPPoATM NULL Encapsulation

Mudulation: Multimode

Verrà in fine visualizzata la schermata di riepilogo delle impostazioni, cliccare su NEXT

Selezionare “Yes, reboot the computer now” e cliccare CLOSE.

Al riavvio del Sistema verrà richiesto:

Selezionare “Install the software automatically” e cliccare su NEXT

Verrà richiesta l'autenticazione del software, cliccare “Continue Anyway”.

Cliccare su Finish.